Załącznik nr 1

# Wymagania techniczne karetki przewozowej do transportu  chorych.

Samochód nie starszy niż wyprodukowany w 2013 roku o parametrach podanych niżej lub równoważnych:

- Samochód ambulans typu A1 z homologacją do przewozu osób na noszach  zgodny z normą PN-EN 1789

- Sprawny technicznie po przeglądzie eksploatacyjnym

- Silnik diesel  4 – cylindrowy, wysokoprężny z elektronicznie sterowanym wtryskiem bezpośrednim z turbodoładowaniem o mocy minimum 100 KM

- Pojemność silnika minimum 1500 cm3 ,

- Napęd na koła przednie,  5-biegowa manulana skrzynia biegów, zsynchronizowana.

- układ przeniesienia napędu - na przednią oś

- Wyposażony w ABS, ASR, MSR i ESP.

- Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach

- Rozstaw osi minimum 3 000mm

- Długość przedziału medycznego minimum 2200 mm

- Szerokość przedziału medycznego minimum1500 mm

- Manualna klimatyzacja,

- Poduszka powietrzna kierowcy.

- Radio – odtwarzacz CD

- Częściowe przeszklenie przedziału sanitarnego:

- szyba przesuwna w drzwiach bocznych

- szyby w drzwiach tylnych

.      Przedział medyczny wyposażony w:

- nagrzewnice zależną w przedziale medycznym

- instalacje dźwiękowo –termiczną przedziału medycznego

- stalą przegrodę  oddzielającą przedział medyczny od przedziału kierowcy,  wyposażona w okno przesuwne (zmatowione),

- Wyłożenie ścian i sufitu materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi 
i  łatwo zmywalnymi ( kolorze białym), a podłogi wykładziną antypoślizgową, (podłoga wykonana z kształcie koryta umożliwiająca mycie przedziału medycznego strumieniem wody),

- uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach bocznych,

- jeden fotel dla personelu medycznego z regulowanym oparciem i zagłówkiem pokryty łatwo zmywalna tapicerką, wyposażony w 3 pkt. Bezwładnościowy pas bezpieczeństwa,

- miejsce montażu krzesełka kardiologicznego za fotelem na ścianie prawej,

- uchwyt do mocowania kroplówki w suficie 2 szt.,

- szafka na drobny sprzęt medyczny,

- wentylator nawiewowo – wywiewny,

- miejsce mocowania noszy,

- wyposażony w nosze samozaładowcze,  zgodne z PNEN 1789 oraz PNEN 1865   Nosze zintegrowane z transporterem (monoblokowe) wykonane z aluminium,

3 wysokości (rozłożone, złożone, pośrednia)

4 komfortowe koła ( 200 mm,

2 obrotowe koła z hamulcami,

Składana rama noszy pod oparciem pleców ułatwiająca manewrowanie w ciasnych miejscach,

Przystosowane do prowadzenia reanimacji

Automatyczny system rozkładania nóg,

Regulowane nogi na 1 pozycji

Urządzenie zabezpieczające przez przypadkowym rozłożeniem nóg (blokada podwozia do transportu po schodach),

4 teleskopowe rękojeści,

Wzdłużnie składane poręcze boczne,

Składany podnóżek,

Teleskopowy statyw na kroplówki,

Komplet pasów bezpieczeństwa przez ramię, brzuch i nogi,

Regulowane oparcie pod plecami wspomagane amortyzatorem gazowym

Maksymalny udźwig: min  180kg

- Instalacja elektryczna

- dwa gniazdka 12V poboru prądu umiejscowione na ścianie lewej do podłączenia elektrycznego sprzętu medycznego

-  dwie lampy halogenowe zamontowane na tylnej części Badachu pojazdu do świetlenia tylnego przedpola sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z tyłu pojazdu po otwarciu drzwi

- Oświetlenie jarzeniowe zamontowane wzdłuż przedziału medycznego – 2pkt halogen nad noszami.

- Instalacja tlenowa

- Butla tlenowa o pojemności 10l.

- reduktor tlenowy typu AGA (lub o parametrach równoważnych)

- panel tlenowy typu AGA (lub o parametrach równoważnych) u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej

- Oznakowanie pojazdu

- napis AMBULANS – z tyłu i lustrzany z przodu pojazdu na kolorze niebieskim (odblaskowy),

- pas niebieski (odblaskowy) umieszczony wokół nadwozia w części podzielnej,

- pas czerwony pod niebieskim,

- okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą,

- oznaczenie karetki typu (T),

- logo klienta umieszczone w uzgodnionym miejscu.

- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

- belka świetlna w kolorze niebieskim LED , zamontowana w przedniej części dachu pojazdu + urządzenie rozgłoszeniowe z możliwością podawania komunikatów głosem,

- dwie lampy pulsacyjne w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego